附件：

南宁市第三人民医院

院内竞争性磋商文件

2024年4月

- 院内竞争性磋商公告

南宁市第三人民医院就纤维输尿管肾镜采购项目进行院内竞争性磋商，现将有关事项公告如下：

一、采购物品名称及数量：纤维输尿管肾镜一套

二、采购预算金额：人民币捌万元整（￥80000.00）

三、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，满足本次所采购内容的供应商；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物和服务，具备法人资格的供应商；其他资格：如为一类医疗器械，投标供应商为生产厂商时须提供备案证明，若供应商为代理商，无需提供备案证明，营业执照经营范围包含即可；如为二类医疗器械，供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证复印件；如为三类医疗器械，供应商必须提供有效的医疗器械经营许可证复印件；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目需求一览表

说明：本项目凡标注“▲”号的条款为实质性条款或要求，必须满足或优于，否则响应无效。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 纤维输尿管肾镜 | 1套 | ▲1.视场角：≥90° ▲2.视向角：12° 3.插入部分最大宽度：8/9.8Fr 4.工作通道：5Fr 5.工作长度：430mm ▲6.成像清晰范围最小值：≤1mm ▲7.成像清晰范围最大值：≥70mm ▲8.分辨率：≥3 lp/mm ▲9.光能传递效率-有效光度率 ：≤2000cd/m²·lm 10.设计光学工作距： d0 ≥ 10mm 11.蓝宝石窗口，永不磨损 12.激光密封焊接，可高温高压消毒 13.镜身与进出水阀门一体设计，可拆洗、双防喷水封帽 14. 前端防刮伤设计，小镜身、大通道设计，进出尿道、输尿管时 对患者的损伤极小，也容易进入输尿管。 15. 内置≥3万根成像光纤，视野角度较大，图像清晰 16.可匹配主流欧美品牌的导光纤接口。 17.一体性镜身，减少活动部件，减少部件损伤、丢失风险； 18. 国产品牌 19. 基本配置：输尿管肾镜1根，防水垫10个，水封帽10个 |
| ▲二、商务要求 |
| 合同签订期 | 成交通知书发出之日起7个工作日。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：自合同签订之日起30天内安装且调试完成并验收合格。逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责。 2.交货地点：采购人指定地点。 3.交货方式：现场交货。 |
| 质保期 | ▲1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内，设备发生一般故障时，成交供应商应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。因对采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 ▲2.质量保证：保证95%的开机率。质保期内停机故障超过15%（停机故障工作日/法定工作日×100%≥15%）成交供应商应无条件为用户换货，并承担因换货产生的相关费用和所造成用户的直接经济损失。 |
| 售后服务要求 | 1.提供全套技术资料，按厂家承诺进行。 2.免费送货上门。 ▲3.具有良好的售后维修保障体系，省内有固定的维修工程师。接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务，24小时解决问题。质保期内成交人负责对设备免费定期维护保养，免费提供系统软件升级，质保期后也应提供设备终身维护，国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| 报价要求 | ▲竞标报价包含：含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用（如有）和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购方无须支付成交价格以外的任何费用。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1.免费安装调试：成交供应商货物运输到指定地点后，成交供应商应在7天内派出有相应资质的工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，负责对设备进行安装、调试合格，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由成交供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。 2.培训：设备安装完成后。成交供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止（提供操作培训、专门为工程师进行系统培训；专业市场医学部人员对整个科室人员讲述关于盆底概念、生物反馈应用、临床适应症及临床常见问题等主题的培训），时间、地点由采购人安排。 3.伴随服务：成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 其他要求 | 1.成交供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2.竞标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。竞标人需书面承诺采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 ▲3.投标时必须提供投标产品的彩页或技术说明书（体现关键参数指标），当响应文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。 4.在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 5.若成交人所供货物或服务不按采购文件要求及响应文件的承诺履约，将参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 6.成交人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，成交人应承担全部费用及相关的责任。 7.若为进口货物，投标产品必须选用全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 ▲8.属于第二类、第三类医疗器械产品的，必须提供医疗器械注册证复印件，且证件在有效期内，原件备查，否则做无效竞标处理。 9.若因成交人自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，并终止项目合同签订，成交人自行承担由此产生的后果。 |

## 第三章 响应文件文件要求

一、响应文件应装订成册，封面注明项目名称、竞选人名称和递交日期。

二、资格审查文件（必须提供并盖单位公章，否则竞选无效）

1.产品报价表；

2.参与竞标单位资格证明文件：有效的公司营业执照、法定代表人身份证复印件及其授权委托人身份证复印件和授权委托书、经营许可证、产品授权书等；

3.货物生产企业资格证明文件：生产企业营业执照、法定代表人身份证复印件及其授权委托人身份证复印件和授权委托书（货物生产企业直接参与磋商提供）、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证及备案资料、医疗器械产品注册登记表及产品说明书。

二、商务、技术文件

1.产品彩页（含技术参数）；

2.技术需求响应及偏离情况说明表；(格式自拟)

3.商务响应表；(格式自拟)

4.业绩一览表（竞标人2022年1月1日至今同类项目业绩，提供有效的中标/成交通知书或合同复印件）。

四、以上相关材料按顺序装订成册，提交纸质文件一套正本、贰套副本密封加盖单位公章。